Модульный Комплекс Танкер

Насосный модуль «ТАНКЕР-Ш.633»

(с дизельным двигателем)

Руководство по эксплуатации

### Содержание

| п.п. |  |
| --- | --- |
| 1. | Назначение |
| 2. | Комплектность |
| 3. | Технические характеристики |
| 4. | Требования безопасности |
| 5. | Устройство изделия |
| 6. | Подготовка к работе |
| 7. | Порядок работы |
| 8. | Эксплуатация насосного модуля |
| 9. | Выключение двигателя |
| 10. | Техническое обслуживание |
| 11. | Хранение |
| 12. | Устранение неисправностей |
| 13. | Гарантии изготовителя |

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НАСОСНОГО МОДУЛЯ

ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМТЕСЬ С ДАННОЙ ИНСТРУКЦИЕЙ.

К использованию и обслуживанию насосного модуля допускаются только квалифицированный и специально обученный персонал, ознакомленный с данной инструкцией.

В этой инструкции содержится описание, правила безопасности и вся необходимая информация для правильной эксплуатации модуля. Сохраняйте данную инструкцию и обращайтесь к ней при возникновении вопросов по безопасной эксплуатации, обслуживанию, хранению и транспортировке модуля.

1. Назначение

Насосный модуль (далее модуль) предназначен для перекачивания чистых, без механических включений, жидкостей обладающих смазывающей способностью, с вязкостью до 2000 мПа*с (масла, дизельное топливо, нефть, теплоносители, смолы небольшой вязкости, клеи, жидкое мыло и т.п.).

2. Комплектность

| Наименование | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Модуль | 1 |  |
| Руководство по эксплуатации | 1 |  |
| Инструкция по эксплуатации KIPOR | 1 |  |
| Сертификат соответствия | 1 |  |
| Упаковка | 1 |  |

3. Технические характеристики модуля*

| Габаритные размеры Д×Ш×В, мм | 1050×960×800 |
| --- | --- |
| Масса, кг | 232 |

3.1 Технические характеристики двигателя

| Модель двигателя | KIPOR CD2V88 |
| --- | --- |
| Тип двигателя | V-образный, двухцилиндровый дизельный, 4-х тактный с воздушным охлаждением |
| Тип топлива | Дизельное по ГОСТ305-82 |
| Номинальная мощность, кВт | 18.4 |
| Рабочий объем, см3 | 870 |
| Диаметр цилиндра × Ход поршня, мм | 2-88×72 |
| Скорость вращения, об/мин | 3600 |
| Система пуска | Электрозапуск от АКБ |
| Объем заливаемого масла, л | 4.0 |
| Рекомендованное масло (для дизельных двигателей) | SAE 10W-40 |

3.2 Технические характеристики насоса

| Тип перекачиваемой жидкости | масла, дизельное топливо, нефть, теплоносители, смолы небольшой вязкости, клеи, жидкое мыло |
| --- | --- |
| Номинальная частота вращения привода насоса, об/мин | 1 500 |
| Подача, л/мин | 633 |
| Давление, атм | 6.0 |
| Высота самовсасывания, м, не менее | 4,5 |

*Производитель имеет право вносить изменения, как в содержание данной инструкции, так и в конструкцию модуля без предварительного уведомления пользователей.

4. Требования безопасности

Выхлопы содержат вредный угарный газ. Перед включением модуля в закрытых помещениях убедитесь, что обеспечена хорошая вентиляция.

При работе модуля глушитель становится очень горячим и остывает некоторое время после ее выключения. Будьте внимательны и не дотрагивайтесь до глушителя, пока он горячий. Дайте двигателю остыть до того, как поставить модуль на хранение в помещение.

Дизельное топливо является воспламеняемым и взрывчатым веществом. Осуществляйте заправку бака топливом только в хорошо проветриваемых зонах при не работающем и остывшем двигателе. Используйте при заправке воронку. Не переливайте топливный бак. Топливо не должно находиться в патрубке. Убедитесь, что крышка бака плотно закрыта. Поблизости не должно быть источников огня и искр. Пролитое топливо необходимо сразу удалять.

Перед каждым включением модуля проверяйте уровень масла.

- Всегда проводите предэксплуатационный осмотр модуля, этим вы можете предотвратить аварию или повреждение оборудования.

- Во время работы модуль должен стоять на прочной горизонтальной поверхности.

- Внимательно изучите и запомните параграфы инструкции, касающиеся запуска и остановки двигателя и органов управления. Не допускайте к работе лиц, не ознакомившихся с инструкцией.

- Не допускайте к работающему модулю детей.

- Любые изменения конструкции модуля.

- Модуль необходимо защищать от попадания в него природных осадков, грязи и инородных предметов.

- Запрещается производить чистку, обслуживание модуля, затяжку крепежных болтов и гаек во время работы, кроме регулирования предохранительного клапана насоса.

- Запрещается использовать средства для облегчения запуска двигателя.

- Запрещается включать модуль в работу без защитной сетки ременного привода и касаться его движущихся частей.

- Запрещается использовать модуль без глушителя, воздушного фильтра или при отрытой крышке воздушного фильтра.

- Обслуживающему персоналу разрешается производить только те работы по обслуживанию, которые описаны в данном руководстве. Любые другие работы разрешается проводить только специалистам сервисной службы.

- При установке на объекте модуль должен быть снабжён арматурой и контрольно-измерительными приборами. Приборы должны быть расположены в местах удобных для их контроля.

- Все работы по установке, обслуживанию и эксплуатации модуля во взрывоопасных, пожароопасных, химических и нефтепромышленных производствах должны выполнятся с соблюдением правил ПБВХП-74.

- Соблюдайте интервалы технического обслуживания, указанные в руководстве.

- Консервируйте модуль, если не планируете пользоваться им более 30 дней.

- Храните модуль в сухом и закрытом помещении при температуре +5°С.

5. Устройство насосного модуля

Модуль состоит из рамы со станиной на которой закреплены дизельный двигатель и насос. Крутящий момент с двигателя на насос передается через клиноременную передачу  (см. рис. 1).

Рис.1 Общий вид

6. Подготовка к работе

Перед запуском проверить:

- комплектность двигателя (наличие фильтров двигателя);

- отсутствие наружных механических повреждений;

- натяжение ременной передачи;

- уровень топлива в бачке и масла в картере двигателя;

- отсутствие природных осадков, грязи, масла и т.д.

Модуль поставляется в собранном виде и не требует дополнительных работ.

При откачке жидкостей из резервуаров, емкостей, колодцев и т.д., рекомендуется установить фильтр на всасывающем рукаве.

6.1 Установка модуля

Установите модуль на ровной горизонтальной поверхности, достаточно прочной, чтобы модуль не вдавливался в землю (наклон не должен превышать 10 градусов в любом направлении) и не перегораживал проходы и проезды.

Удостоверьтесь, что модуль стоит устойчиво и не сможет сместиться во время работы. Рукава должны иметь собственные опоры, исключающие передачу усилий на насос.

Также следует расположить модуль по возможности ближе к источнику жидкости. Чем меньше вертикальное расстояние между насосом и поверхностью жидкости, тем эффективнее будет работа насоса и больше объем выкаченной жидкости.

Полностью погрузите фильтр в жидкость.

6.2 Подготовка двигателя к запуску

Рекомендации: Пока Ваш двигатель еще является новым, приложение больших нагрузок может сократить его срок службы. В течение первых 20 часов работы соблюдайте правила обкатки:

- избегайте перегрузок;

- избегайте приложения длительных нагрузок в период обкатки;

- замените моторное масло после первых 20 часов работы.

Примечание:

Сливайте масло, пока двигатель теплый. Полностью слить масло с холодного двигателя трудно.

6.2.1 Выбор топлива и обращение с ним

- Используйте только дизельное топливо, наиболее подходящее для данного времени года (зима-лето);

- Обеспечьте отсутствие пыли и воды в топливе. Наличие пыли и воды может привести к серьезным повреждениям топливного насоса высокого давления и форсунки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Не рекомендуется использовать заменители дизельного топлива, это может привести к повреждению компонентов топливной системы.

- Заливайте топливо в хорошо вентилируемом месте при остановленном двигателе.

- Не курите и не допускайте наличия пламени или искр в месте, где осуществляется заправка топливом.

- Не заливайте в топливный бак избыточное количество топлива, после заправки надежно установите крышку заливного отверстия.

- Не проливайте топливо при заправке. Если топливо пролилось, осушите это место перед запуском двигателя.

Заливка избыточного количества топлива опасна. Не заполняйте бак выше средней части фильтровальной сетки, находящейся внутри заливной горловины бака. Объем топливного бака смотри таблица 1.

6.2.2 Выбор моторного масла

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: При эксплуатации двигателя с недостаточным количеством моторного масла, двигатель может получить повреждения. Также опасно заливать в двигатель слишком много масла, т.к. его возгорание может привести к внезапному увеличению оборотов двигателя.

Перед пуском двигателя всегда проверяйте уровень масла и доливайте его при необходимости. Всегда используйте масло с вязкостью, соответствующей температуре окружающей среды, в которой работает двигатель. Ничто не влияет на характеристики и срок службы Вашего двигателя сильнее, чем используемое Вами масло. При использовании недоброкачественного масла, или если моторное масло не заменяется регулярно, значительно повышается опасность заклинивания поршня, залегания поршневых колец, ускоренного износа гильзы цилиндра, подшипников и других подвижных компонент. Срок службы Вашего двигателя может значительно сократиться. Мы рекомендуем использовать синтетическое масло для дизельных двигателей по классификации  SAE 10-W40.

Залейте масло в маслозаливное отверстие, при этом комплекс должен находиться в горизонтальном положении. Количество заливаемого масла смотри табл.1.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При проверке уровня масла двигатель должен находиться в горизонтальном положении и не работать. Если двигатель наклонен, Вы можете перелить или недолить масло: при переливе  двигатель будет потреблять слишком много масла, и температура масла станет опасно высокой, при недоливе масла, может произойти заклинивание частей двигателя. При проверке уровня масла просто опустите, не заворачивая, щуп в масляный поддон.

6.3 Подготовка насоса к запуску

- Присоедините нагнетательный и всасывающий трубопроводы*, а также контрольно-измерительные приборы*, на всасывающей магистрали насоса установите фильтр* с ячейками: не более 0,25 мм для перекачивания масел, дизтоплива;

не более 1,0 мм для перекачивания тяжёлых вязких продуктов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Усилие рукавов не должно передаваться на насос.

- Залейте в насос и всасывающий трубопровод перекачиваемую жидкость. В дальнейшем заливать насос не нужно, т.к. в нем всегда остается перекачиваемая жидкость;

- Откройте полностью задвижки* на всасывающем и нагнетательном рукавах.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не запускайте насос при закрытой напорной задвижке.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Никогда не используйте насос без фильтра на всасывающем рукаве (опасность повреждения насоса), кроме случаев перекачки гарантированно чистых жидкостей.

Не допускайте утечки перекачиваемой жидкости через соединения в насосе и рукавах.

*- не входит в комплект поставки

7. Порядок работы

Запуск двигателя выполните в соответствии с "Руководством KIPOR".

Режим работы насоса продолжительный, рекомендуется делать перерыв на 15-20 мин. через каждый час работы.

8. Эксплуатация насосного модуля

Проверки во время эксплуатации:

- Присутствует ли ненормальный звук или вибрация?

- Наблюдаются ли перебои или неустойчивая работа?

- Каков цвет выхлопного газа? (Черный?)

При обнаружении любого из перечисленных выше признаков остановите двигатель и обратитесь к техническому специалисту.

Следите за отсутствием утечек через торцевые уплотнения насоса.

9. Выключение двигателя

Остановку двигателя выполните в соответствии с "Руководством KIPOR".

.

10. Техническое обслуживание

Периодические проверки и техническое обслуживание очень важны для содержания модуля в хорошем состоянии и обеспечения расчетного срока службы.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Остановите двигатель перед проведением любого технического обслуживания.

10.1 ТО двигателя

ТО двигателя необходимо проводить в соответствии с "Руководством KIPOR".

10.2 ТО насоса

-Периодически, не реже одного раза в неделю, проверяйте степень нагрева подшипников, надежность затяжки крепежных деталей.

10.3 ТО  клиноременной передачи

Клиновой ремень необходимо осматривать каждые 400 часов наработки, но не реже 1 раза в 4 месяца. Натяжение приводного ремня помпы характеризуется величиной прогиба на участке между шкивами насоса и двигателя при приложении усилия 10 кгс в середине участка. Прогиб ремня должен составлять 10-14 мм. При наличии отслоений, надрывов и других механических повреждений необходимо произвести замену ремня.

Примечание: Для удобства обслуживания передачи, замены ремня и шкивов необходимо демонтировать защитную сетку.

Замена клинового ремня

Замена ремня производится путем ослабления крепежных болтов насоса. Выверните регулировочные болты (см. рис.1) на максимально возможную величину и снимите старый ремень, придвинув насос максимально к двигателю. Установите новый ремень на шкив вала двигателя, а затем на шкив насоса. После этого регулировочными болтами произведите натяжение ремня до нормы и затяните крепежные болты насоса.

Замена шкивов

Перед заменой шкивов необходимо снять клиновой ремень.

Вывернуть винты шестигранным ключом (5мм) и один винт завернуть до упора в отверстие «А». Приложить небольшое усилие на ключ и разъединить втулку со шкивом по конической поверхности, тем самым освободив цанговый захват втулки шкива за вал двигателя (насоса).

Примечание: Допускается слабые постукивания по шкиву (по оси вала) в момент затяжки винта в отв. «А».

Перед установкой новых шкивов необходимо втулку шкива вставить в шкив, наживить винты и установить на вал насоса (двигателя). В первую очередь устанавливается шкив насоса до упора в буртик вала и затягиваются винты. Далее устанавливается шкив двигателя и перед затяжкой винтов убедитесь, что шкивы находятся в одной плоскости (приложив длинную линейку к боковым поверхностям шкивов). После замены шкивов произведите натяжку ремня.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

Не допускайте перекосов шкивов – это приведет к быстрому износу ремня.

11. Хранение насосного модуля

Перед длительным хранением модуля, более 30 дней, выполните на двигателе следующие подготовительные операции указанные "Руководстве KIPOR".

Установить защитные заглушки на насос, для исключения попадания посторонних предметов в насос.

12. Устранение неисправностей:

Если двигатель не запускается, устранить неисправности необходимо в соответствии с "Руководством KIPOR".

Если двигатель все равно не запустится, обратитесь к техническому специалисту.

Неисправности насоса

| Неисправность | Причина | Действия |
| --- | --- | --- |
| Насос работает, но не качает жидкость | Емкость пуста | Замените бочку или заполните резервуар |
| Насос не всасывает | В заборной линии находится воздух | Проверить герметичность соединений. Сбросить воздух из системы. |
|  | Жидкость ниже 4,5м или большая плотность жидкости | Уменьшить глубину всасывания |
|  | Открыт байпас | Удалите посторонний предмет из под байпаса |
| Низкая производительность | Низкая температура перекачиваемой среды (очень высокая вязкость продукта) | Хранить бочки в отапливаемом помещении. Подогрейте жидкость. |
|  | Байпас загрязнен | Прочистите байпас |
|  | Фильтр загрязнен | Прочистите фильтр |
|  | Шланги маленького диаметра или большой длины | Проконсультироваться с нашими менеджерами по подбору шлангов |

При поставке в дизельный двигатель заправлено масло:               Mobil Delvac MX Extra 10W-40

13. Гарантии изготовителя

- Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента оформления акта ввода насосного модуля в эксплуатацию.

- При отсутствии акта ввода в эксплуатацию, гарантийный срок составляет не более 18 месяцев от даты выпуска насосного модуля.

- Предприятие-изготовитель несет гарантийные обязательства только при соблюдении условий эксплуатации насосного модуля.

- Разборка насосного модуля  во время действия гарантийного срока эксплуатации без согласования с предприятием-изготовителем не допускается.

заводской номер _________________________________ соответствует техническим ус-

ловиям 3642-001-49115358-2014  и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _________________________________ (число, месяц, год).

Представитель ОТК ______________________________ (подпись).

Упаковку произвел ______________________ (подпись).

Сведения о ремонте:

В зависимости от особенностей, степени повреждений, износа насосного модуля и его составных частей, а так же трудоёмкости работ производят ремонт. Ремонт необходимо выполнять силами квалифицированного персонала и (или) ремонтными службами предприятия, руководствуясь эксплуатационной документацией. При необходимости приобретения запасных частей обратитесь к изготовителю насосного модуля.